Преобразователи частоты Lenze – обзор

Преобразователи частоты Lenze - это одно из основных направлений производства и развития компании в приводной технике.
Преобразователи частоты Lenze используются вместе со стандартными электродвигателями трехфазного тока, для изменения их частоты вращения.
Электрическая мощность преобразуется при этом следующим образом: выпрямитель; промежуточный контур напряжения с конденсатором для аккумулирования энергии; импульсный инвертор IGBT с частотой переключений, например, 8 кГц. Запуск импульсного инвертора Lenze выполняется микрокомпьютером, чье программное обеспечение отвечает за управление электронным приводом. Для преобразователя частоты есть два способа управления двигателем - это управление характеристикой U/f и векторное управление.
Векторное управление приводит к лучшим значениям крутящего момента, более быстрому набору крутящего момента, а также более высокой точности числа оборотов.
Некоторые частотные преобразователи для регулирования числа оборотов также обрабатывают данные с датчика скорости вращения. В этом отношении они схожи с сервоприводами.
Преобразователь частоты может преобразовать сначала только движущую силу от сети к двигателю.
В отличие от этого, генерация мощности возникает с случаях: торможения двигателя; опускания подъемного привода и разматывания рулонов. Эта энергия торможения может быть преобразована следующим образом: через исполнительный орган торможения (тормозной транзистор и тормозное сопротивление) в тепло; через торможение постоянным током в двигателе; через соединение промежуточных контуров нескольких преобразователей в движущую энергию других приводов в многоосевых устройствах и через сетевой преобразователь возврата энергии в электрическую сеть.

Преобразователи частоты Lenze предназначены для электронного контроля скорости электродвигателей. Потребности рынка широки и разнообразны, и Lenze предлагает однородный набор стандартных продуктов для необходимых приложений: от простого контроля скорости до сложных приложений с высокими требованиями в отношении поведения привода и его функциональности.
Приводы Lenze являются надежными в отношении операций, гибкими с точки зрения применения, отличаются простотой установки и отвечают всем высоким стандартам качества. Компания Lenze предлагает решения для удовлетворения любых требований, в диапазоне мощностей от 0,25 до 400 кВт.

Преобразователи частоты Lenze представлены следующим ассортиментом продуктов: 9300 vector, 8200 vector, 8200 Motec, 8400, SMD, TMD, TML, SMV IP31, SMV IP65, 9400 HighLine.
А также: сервосистемами ECS, серводвигателями MCS для применения в многоосных системах,
мотор-редукторами G-motion, серводвигателями, Drive PLC - интеллектуальной координацией приводов; панелями управления EL-100.

Преобразователи частоты Lenze 9300 vector - используются во многих отраслях промышленности и различных применениях, особенно там, где требуется электронное управление скоростью приводов.
Компания Lenze предлагает стандартные преобразователи частоты Lenze 9300 vector с широкими возможностями их применения, простым и быстрым вводом в эксплуатацию, надежностью и Преобразователи частоты Lenze 9300 vector - это устройства с векторным управлением, которые подходят для следующих применений: обработка материалов, дозирующие и подающие системы, а также намоточные привода.
Превосходное поведение привода – даже без обратной связи по скорости – и широчайшие возможности для решения задач управления, это только некоторые характерные особенности, этого преобразователя частоты.
Превосходное поведение преобразователя частоты Lenze 9300 vector и точные процессы:
Перегрузочная способность по моменту до 180%.
Глубина установки скорости 1 : 100 (1 : 1000 с обратной связью).
Превосходная точность удержания скорости.
Быстрая коррекция скорости при изменяющихся нагрузках.
Глубина установки момента 1 : 10 (1 : 20 с обратной связью).
Быстрый отклик на управляющее воздействие – время цикла для цифровых входов 1 мс.

Программные возможности привода Lenze 9300 vector
Функциональные блоки Lenze 9300 vector придают повышенную универсальность.
Почти неограниченная универсальность в применениях 9300 vector обеспечивается функциональными блоками, которые сохраняются в его программном обеспечении и легко доступны. Более чем 100 функциональных блоков логических и математических функций, компараторов, элементов задержки могут дать некоторое представление о разнообразных возможностях 9300 vector.
Возможности свободного управления 9300 vector
Благодаря структуре свободно подключаемых функциональных блоков 9300 vector может выполнять дополнительные функции управления помимо приводной задачи – подобно логическому контроллеру.
Высокоуровневые системы управления при этом разгружаются и даже становятся излишними – без каких-либо дополнительных затрат с Вашей стороны.
Дружественность Lenze 9300 vector
Функциональные блоки задействуются через использование удобного и легко понятного рабочего пакета программ “Global Drive Control”. Даже неопытные пользователи могут легко работать с системой, используя этот пакет. 9300 vector может быть подсоединён к компьютеру через интерфейс RS232/485 или конвертер системной шины.

Возможности облегчают работу и диагностику:
Быстрый ввод в эксплуатацию.
Окно наблюдения.
Функция осциллографа.
Различные функции помощи.
“Паяльник” для создания подсоединений функциональных блоков.
“Ножницы” для отключения функциональных блоков.
Копирование и передача уставок в другой 9300 vector.
Автоматическое определение параметров двигателя и самооптимизация.
Все рабочие опции возможны с быстросъёмной клавиатуры.
Быстрый пуск привода Lenze 9300 vector
Часто в стандартных применениях требуются уставки, вводимые по умолчанию, и нет необходимости в дополнительной конфигурации.
Подключения функциональных блоков в сложных применениях уже сохранены в заранее заданных базовых конфигурациях (например, управление намоткой по диаметру, управление по моменту, раскладка в бобины, подключение цифровой частоты).
Выберите базовую конфигурацию, подходящую к Вашему применению и, если необходимо, обновите её через пульт оператора или компьютер – и Ваша система готова к работе.
Система
Преобразователь частоты Lenze 9300 vector может не только быть просто подсоединенным к системам общей шины через модули связи, а позволяет также коммутировать несколько контроллеров Lenze в автономную шину. Это стало возможным благодаря системной шине (CAN), которая включается стандартным образом в 9300 vector. Lenze также предлагает подобранные и совместимые с системной шиной компоненты для реализации концепций автоматизации, например системы входов/выходов и рабочие дисплеи (интерфейс человек-машина).

Технические данные и возможности приводов Lenze 9300 vector
Возможности привода Lenze 9300 vector
Мощности: 0.37 … 90 кВт, 400 В / 480 В; 110 … 400 кВт, 400 В / 500 В
Перегрузочная способность: в зависимости от типа устройства до 180 % номинального момента в течение 60 с.
Методы управления: векторное управление, управление по соотношению V/f (линейному или
квадратичному).
Входы и выходы
2 биполярных аналоговых входа
2 биполярных аналоговых выхода (свободно назначаемых)
7 цифровых входов (6 из них свободно назначаемых) с изменяемой логикой
4 цифровых выхода (свободно назначаемых) с изменяемой логикой.
Вход для внешнего источника питания управляющей электроники (сохранение рабочего состояния цепей управления в случае аварийного отключения основного питания).
Интерфейсы связи (опции): интерфейсы RS232/485, волоконнооптические (как опция).

Подключение к распространённым системам связи с периферийным оборудованием (PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS-Loop, LON, DeviceNet, CANopen).
Защита Lenze 9300 vector
Функция защиты от несанкционированного пуска (безопасное включение по EN954-1) как опция.
Подбор предельных значений токов, сообщение об ошибке при превышении заданного значения тока.
Защита от перенапряжения и пониженного напряжения.
Предупреждения и сообщения об ошибках при перегреве преобразователя частоты.
Вход для позистора (PTC) и теплового контакта.
Обнаружение обрыва фазы двигателя.
Контроль за обрывом питания.
Стандартные функции (выбор).
2 ПИД регулятора.
Компенсация скольжения и напряжения питания.
Плавный пуск и останов по S-образной кривой.
Торможение постоянным током.
Электронный мотор-потенциометр.
4 свободно определяемых набора уставок параметров.
Задание трех частот пропуска механических резонансов.
Свободно подключаемые функциональные блоки.
Работа и диагностика.
Клавиатура перехода по меню с чисто-текстовым дисплеем.
Копирование и передача уставок преобразователя с использованием клавиатуры.
Защита паролем.
Заранее задаваемые базовые конфигурации.
Архив ошибок.
Удобный пакет программ “Global Drive Control” с функциями осциллографа.

Преобразователь частоты Lenze 8200 vector - объединяет оптимальную мощность с высокими приводными качествами в одну универсальную систему. Модульный ряд преобразователей Lenze 8200 vector позволяет решить индивидуальные приводные задачи по разумной цене.
Lenze 8200 vector надежно работает во всем диапазоне мощности от 0.25 до 90 кВт. Используя векторное управление, преобразователь частоты Lenze 8200 vector не только предлагает лучшие приводные возможности, но и независимо от мощности программируется одинаково, и содержит одинаковые функции.

Возможности привода Lenze 8200 vector
Мощность: 0.25 кВт…7.5 кВт 230 В/240 В (+10 %); 0.55 кВт…90 кВт 400 В/500 В (+10 %).
Перегрузочная способность 180% ном. момента 60 секунд более 15 кВт, дополнительно 210 % ном. момента 3 секунды.
Рабочие режимы: V/f линейно, V/f квадратично, векторное управление, заданна¤ величина момента вращени.
Промежуточная частота 1, 2, 4, 8, 16 кГц.
Выходная частота до 650 Гц.
Входы и выходы:
2 аналоговых входа, биполярные по заказу (0-10 В, -10 В…+10 В, 0-20 мA, 4-20 мA; разрешение10 бит)
2 аналоговых выхода (0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA; разрешение 10 бит)
6 изолированных цифровых выходов с переключаемой логикой
2 цифровых выхода и один частотный выход
2 “сухих” выхода реле (для прямого подключения 240 В перем. тока).
Вычислительная опция для инкрементальных энкодеров.
Связь с периферийным оборудованием
Последовательные интерфейсы RS232/485, волоконнооптическая версия возможна как опция
Подключение шины для большинства распространённых систем связи (CAN, PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, AS-Interface).
Защитные функции
Защита от короткого замыкания, от замыкания на землю во время работы.
Подбираемое ограничение тока, сообщения о перегрузке по току и индикация аварийной ситуации.
Защита от перенапряжения и пониженного напряжения.
Перегрев преобразователя частоты сообщение и индикация аварийной ситуации.
Позистор (PTC), тепловое реле и “расчетный термометр” по I2t для отслеживания перегрева и защиты двигателя.
Определение обрыва фазы двигателя.
Встроенный тормозной транзистор до 11 кВт.
Hа выбор встроенная защита от радиопомех.

Стандартные функции
ПИД регулятор.
Автоподхват скорости вращения двигателей.
Компенсация скольжения и напряжения питания.
Мониторинг потери нагрузки/обрыва ремня.
Плавный пуск/останов по S-образной кривой.
Торможение постоянным током.
Мотор-потенциометр.
4 свободно определяемых набора уставок параметров (могут быть выбраны дистанционно).
Управление и работа
Управление и работа клавиатура XT с плоским текстовым дисплеем и структурированным меню.
Функция копирования с клавиатуры для передачи уставок инвертора.
Защита паролем.
Global Drive Control - простое программное обеспечение для управления и параметризации (загружаемое через Интернет).
Подпружиненные клеммы для кабелей с сечением до 1.5 мм2 для всех функциональных модулей со съемными клеммными колодками.
Согласование со стандартами UL, cUL, CE.

Преобразователь частоты Lenze 8400 - семейство масштабируемых преобразователей частоты с диапазоном мощностей от 0,25 до 11 кВт.
Именно с учетом растущих приложений была создана новая серия преобразователей чатоты Lenze 8400. Модели серии 8400 сохраняют все функциональные возможности предыдущих базовых серий, Stateline и HighLine. На каждом преобразователе честоты Lenze 8400 установка, параметризация, эксплуатация и проч. функии являются идентичными. В сочетании с интеллектуальными функциями, как это предусмотрено в модуле памяти и онлайн-диагностике привод 8400 вносит дополнительный вклад в процесс оптимизации стоимости затрат во всей отрасли машиностроения.
Преобразователь частоты Lenze 8400 имеет векторное управление с обратной связью по скорости вращения (и без нее).
Lenze 8400 способен работать при перегрузках до 180%.
Преобразователь частоты Lenze 8400 может содержать интегрированную опцию безопасности.
Lenze 8400 оснащен коммуникационной полевой шиной.
Преобразователь частоты Lenze 8400 имеет функциональную структуру свободной конфигурации.
Lenze 8400 оснащен сменным модулем памяти для набора параметров.

Преобразователи частоты Lenze 8200 motec имеют диапазон мощностей от 0,25 до 7,5 кВт, U/f-управление или векторное управление без датчика, настенное исполнение или для закрепления
на двигателе, высокую безопасность эксплуатации благодаря термически независимой системе и функции межсетевого шлюза для сигналов процесса.
Преобразователь Lenze 8200 motec специально был разработан для интеллектуальных приводов.
Lenze 8200 motec обладает высоким КПД и позволяет осуществить как специальные, так и гибкие перестраиваемые приводные решения с учетом оптимизации процесса и простоты управления.
Преобразователи частоты Lenze 8200 motec обладает следующими особенностями и преимуществами:
Выдерживает продолжительную нагрузку на малой частоте вращения (напр. Start-/Stop-режим).
Имеет высокую надежность благодаря термонезависимой системе.
Устанавливается на двигатель или монтируется на стену.
Обеспечивает возможность обработки процесса (например, при помощи ПИД - регулятора, входящего в стандартную комплектацию).
Удобен в обслуживании благодаря съемной электронной коробке.
Для решения различных задач по применению предлагает множество вариантов решений при которых модули шин и входов/выходов позволяют различным образом интегрировать преобразователь его в приводную автоматизированную систему.

Преобразователи частоты Lenze SMD (Simple,compact and powerful - простой, компактный, мощный) - три кнопки для оператора и всего несколько параметров позволяют сделать ввод в эксплуатацию “детской игрой”. Параметры настройки преобразователя частоты Lenze smd могут быть сохранены в уникальном EPM (электронном программируемом модуле), скопированы и перенесы на другие приводы. Lenze SMD поставляется со встроенной защитой от перегрузок двигателя.
Микропроцессор вычисляет мощность двигателя, независимо от скорости вывода, защищает двигатель и убирает другие аппаратные проблемы.
Преобразователь частоты Lenze SMD имеет также функцию ограничения тока с частотой сокращений для стабильной работы, четкий светодиодный дисплей и низкий шума во время работы (благодаря настройке частоты переключения до 10 кГц).
Функции и число контрольных терминалов соответствуют общеизвестным стандартам Lenze.
Преобразователи частоты Lenze SMD расчитаны на мощности от 0,25 до 22 кВт.
Внешнее управления и программирования с помощью можно осуществлять по RS485 (LECOM & Modbus), с помощью CANopen связи (в том числе через системную шину) или без связи - в зависимости от потребностей приложения.

Достоинства и функциональность преобразователя частоты Lenze SMD:
Функции: простое регулирование скорости; разгон, торможение, реверсирование.
Рабочие режимы: управление по U/f (линейное или квадратичное).
Инновационный чип памяти EPM - “мозг” SMD. Съемный чип EPM может быть извлечен и запрограммирован (или скопирован) вне частотного преобразователя и сохраняет все параметры настройки SMD. Может быть использован в других SMD, сокращая время установки и программирования.
Надежность - высокая перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150% Iн в течение 60 секунд. Соответствие стандартам CE, UL.
Быстрая установка обеспечивается интегрированным фильтром подавления радиопомех (ФПР), доступным управлением и подключением питания, экономя время установки.
Быстрый ввод в действие возможен благодаря использованию встроенной клавиатуры и функциональных предустановленных настроек для стандартных систем.

Исполнения преобразователей частоты Lenze SMD:
Однофазный преобразователь частоты Lenze SMD - очень компактный, простой в использовании, низкозатратный.
0,25 – 2,2 кВт 3-фазный выход 208 – 240 В однофазный (перем. тока) вход.
Встроенный фильтр EMC (электромагнитной совместимости) класса А
Электронная схема памяти ЕРМ (ЗУ)
UL cUL CE (европейские стандарты).
Трехфазный преобразователь частоты Lenze SMD 3 - компактный, простой в использовании, низкозатратный.
0,25 – 15 кВт 3-фазный выход 208 – 240 В 3-фазный (перем. тока) вход (идеально для экспортной продукции, направляемой в США и страны Азии).
Дополнительно – фильтр контурный RFI (радиопомех).
Электронная схема памяти ЕРМ (ЗУ).
UL cUL CE.
Трехфазный преобразователь частоты Lenze SMD - компактный, простой в использовании, низкозатратный.
3-фазный выход 0,37 – 22 кВт.
3-фазный вход перем. тока 400 – 480 В
Дополнительно – фильтр контурный.
RFI (радиопомех).
Электронная схема памяти.
ЕРМ (ЗУ).
UL cUL CE.

Преобразователи частоты Lenze TMD и TML, несмотря на свои компактные размеры, предназначены для решения любых стандартных задач. Ввод в эксплуатацию может быть произведен всего лишь тремя кнопками. Процедура параметризации с помощью чипа EPM - одна из самых передовых в своем классе.. Pluggable чип памяти на передней панели обеспечивает безопасное хранение управления данными.
Преобразователи частоты Lenze TMD и TML получили высшую оценку пользователей - с точки зрения управления. Однофазный 240V TML инвертор поддерживает операции в пределах от 0,25 до 2,2 кВт, а в паре с TMD поддержку одно- или трехфазного тока от 240В до 400В. Преобразователи частоты Lenze TMD и TML были разработаны для простых приложений. Четкая концепция потребительской направленности и быстрый ввод в эксплуатацию экономят время и деньги. Оба преобразователи частоты обеспечиваются комплектом дополнительных аксессуаров и ПО, для расшиния диапазона их применений.

Достоинства и функциональность преобразователей частоты Lenze TMD и TML:
Функции: простое регулирование скорости; разгон, торможение, реверсирование.
Рабочие режимы: векторное управление.
Инновационный чип памяти EPM быть извлечен и запрограммирован (или скопирован) вне частотного преобразователя, сохраняя все параметры настройки.
Может быть использован в других TMD, сокращая время установки и программирования.
Имеет высокую перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150% Iн в течение 60 секунд. Соответствует стандартам CE, UL.
Содержит интегрированный фильтр подавления радиопомех (ФПР), а доступное управление и подключение питания сводят к минимуму время установки.
Быстрый ввод в эксплуатацию возможен благодаря использованию встроенной клавиатуры и функциональных предустановленных настроек для стандартных систем.

Преобразователи частоты Lenze SMVector с IP31 продолжает традиции лидерства на конкурентном рынке привода переменного тока. Его характеристики и гибкость делают его привлекательным для широкой сферы применений, включая: машины для пищевой промышленности; упаковочные машины; системы обработки материалов; конвейерные системы; системы кондиционирования и вентиляции.
Преобразователи частоты Lenze SMVector доказывают приверженность ценовому лидерству при несравненной производительности и простоте.
Преобразователи частоты Lenze SMVector - это правильный выбор тогда, когда необходимо совместить все потребности в одном устройстве - великолепные характеристики, мощность, габариты и простоту настройки.
Режимы работы:
U/f (пост. и перем.)
Расширенный U/f (пост. и перем.)
Векторное управление скоростью
Векторное управление моментом
Динамическая
Продвинутая автонастройка (калибровка двигателя)
Впечатляющая работа на малых скоростях
Напряжение:
120/240 В, 1 Ф (до 1,1 КВт)
200/240 В, 1/3 Ф (до 2,2 КВт)
200/240 В, 3 Ф (до 15 КВт)
400/480 В, 3 Ф (до 22 КВт)
480/600 В, 3 Ф (до 22 КВт)
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Электронный модуль программирования (EPM).
Электронный модуль программирования (EPM).
Запрограммировать SMVector легко при помощи электронного модуля программирования.
В EPM хранятся параметры конфигурации привода, что упрощает первоначальную настройку.
3 способа программирования EPM
используя интегрированый пульт
при помощи компьютера и ПO Techlink в среде Windows
при помощи портативного программатора.
EPM. Четкий 16разрядный дисплей позволяет моментально запрограммировать большое количество приводов
EPM экономит время и деньги. Он прост как раз, два, три.
Раз. Создаем профиль параметров привода и сохраняем его в программаторе, мастер модуле или на компьютере.
Два. Устанавливаем EPM в привод и копируем параметры за секунды.
Три. Устанавливаем EPM в привод и он готов к работе. Представьте себе, можно запрограммировать 20 приводов меньше чем за минуту.
Повысьте эффективность. Программируйте привод там и тогда, когда это имеет смысл в процессе эксплуатации или пусконаладки.
Можно даже установить модуь EPM до подачи питания на привод. Он начнет функционировать с установленными параметрами, как только вы подадите питание
Защитите свою конфигурацию.
Когда вы программируете EPM, старые параметры автоматически архивируются.
Эта по-настоящему уникальная особенность всегда позволит Вам сбросить параметры на заводские или пользовательские установки.
EPM. Еще один пример инновационного мышления, которое всегда выделяло Lenze на фоне конкурентов.

Режимы работы
Векторное управление без обратной связи; Управление скоростью или моментом; U/f (пост. и перем.);
расширенный режим U/f; Профили ускорения/замедления; Два независимых профиля ускорения;
Два независимых профиля замедления: Линейный; S-тип; Дополнительный профиль торможения;
Выходная частота 500 Гц стандартная; 1,000 Гц дополнительная;
Частота модуляции: 4, 6, 8, 10, 12 или дополнительно 16 кГц;
Настраиваемый логический уровень входов: Положительная логика входов; Отрицательная логика входов;
Функции торможения: Торможение постоянным током; Торможение с рекуперацией (опция)
Варианты управления скоростью: С клавиатуры; Пробежка; Управление с плавающей точкой
Напряжение: 0–10 В пост. Тока; Ток: 4-20 мА; Потенциометр; 8 предустановленных скоростей
Регулирование: ПИД режимы: прямое и обратное воздействие; Спящий режим ПИД; Постоянная защита системы; Мониторинг напряжения: Блокировка по нижнему порогу напряжения шины пост. Тока; Блокировка по верхнему порогу напряжения шины пост. Тока; Компенсация напряжения низковольтной линии
Мониторинг тока: Защита от перегрузки двигателя; Ограничитель тока
Защита от потери фазы
Защита при пропадании заземления
Защита от короткого замыкания

Преобразователи частоты Lenze SMVector IP65 - это гибкость, простота и экономичность.
Обеспечивая простоту установки, программирования и ввода в эксплуатацию изделий Lenze-ACTech создает идеальное решение для управления двигателем как для OEM-проектировщиков, так и для инженеров электриков. Инновационный заменяемый чип EPM обеспечивает возможность быстрого программирования нескольких приводов до или после установки, а наличие
простого и интуитивно понятного дисплея на передней панели облегчает эксплуатацию на месте
установки.
Преобразователи частоты Lenze SMVector обеспечивают быстрый рост пускового момента, продвинутую автонастройку и впечатляющую работу на малых скоростях при компактности, и простоте использования. Серия Lenze SMVector предназначена для приложений, где необходимо динамичное управление скоростью и моментом. Преобразователи частоты Lenze SMVector идеально подходят для конвейеров, линий упаковки, систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Характеристики
В стандартной поставке доступны приводы в диапазоне мощностей от 0,37 до 2,2 кВт для однофазного питания и до 7,5 кВт для трехфазного. Имеются стандартный и расширенный режимы напряжение/частота (постоянного и переменного тока), векторное управление скоростью и векторное управление моментом.
Калибровка двигателя выполняется при помощи автонастройки.
Доступные коммуникационные опции: DeviceNet, RS-485 Modbus, LECOM, CANopen, Ethernet/IP и Profibus.
Приверженность качеству разработки, а также постоянное совершенствование продуктов обеспечивают отличные характеристики и надежность. На заводах–производителях недавно были обновлены и расширены производственные системы и модернизированы процедуры контроля качества для обеспечения наивысшего качества изделий, поставляемых заказчикам по всему миру.

Характеристики и преимущества преобразователей частоты Lenze SMVector с IP65:
SMVector IP65 продолжает традиции на очень конкурентном рынке привода переменного тока. Его характеристики и гибкость определяют привлекательное решение для широкой сферы применения, включая:
Машины для пищевой промышленности
Упаковочные машины
Системы обработки материалов/конвейерные системы
Системы кондиционирования и вентиляции.
Режимы работы:
В/Гц (пост. и перем.).
Расширенный В/Гц (пост. и перем.).
Векторное управление скоростью.
Векторное управление моментом.
Динамическая характеристика момента.
Продвинутая автонастройка (калибровка двигателя).
Впечатляющая работа на малых скоростях.
Напряжение:
120/240B, 1Ф (до 1,1 кВт)
200/240B, 1/3Ф (до 2,2 кВт)
200/240B 3Ф (до 7,5 кВт)
400/480B, 3Ф (до 7,5 кВт)
480/600B, 3Ф (до 7,5 кВт).
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Модуль электронной памяти (EPM).
Степень защиты IP65: защита от пыли и струй воды низкого давления.
Доступно с опцией выключателя сети.
Корпус из ABS или поликарбоната. Поликарбонат является идеальным для применения вне помещений и при низкой температуре.
Встроенные фильтры ЭMC.
Компактные корпуса для оптимизации пространства, занимаемого в шкафу.
С опциональными подключаемыми модулями связи SMVector легко интегрируется в любую из широко используемых в настоящее время промышленных сетей. Независимо от того, требуется ли автоматизировать отдельную машину или целый комплекс, SMVector оборудован всем необходимым для быстроты работы.

Спецификации преобразователей частоты Lenze SMVector IP65:
Режимы работы
Векторное управление без обратной связи
Управление скоростью или моментом
В/Гц (пост. и перем.)
расширенный режим В/Гц с автонастройкой
Эксплуатационные характеристики
150% перегрузка в течение 60 сек (200% в течение 15 сек)
Профили ускорения/замедления
Два независимых профиля ускорения
Два независимых профиля замедлени
Линейный
S-тип
Дополнительный профиль торможения
Выходная частота
500 Гц стандартная
1000 Гц дополнительная
Частота модуляциy
4, 6, 8, 10, 12 или дполнительно 16 кГц
Настраиваемый логический уровень входов
Положительная логика входов
Отрицательная логика входов
Функции торможения
Торможение постоянным током
Опциональное динамическое торможение
Варианты управления скоростью
С клавиатуры; Jog; Вращение при наличии логической команды; Напряжение: 0–10 В пост. Тока; Ток: 4-20 мА; Потенциометр; 8 предустановленных скоростей’
Регулирование
ПИД режимы: прямое и обратное воздействие; Спящий режим ПИД; Постоянная защита системы
Мониторинг напряжения
Блокировка по нижнему порогу напряжения шины постоянного тока.
Блокировка по верхнему порогу напряжения шины постоянного тока.
Компенсация напряжения низковольтной линии
Мониторинг тока
Защита от перегрузки двигателя, Ограничитель тока,

Защита от потери фазы, Защита от пробоя на землю, Защита от короткого замыкания.
Реакция при потере внешнего управления.
Защитный останов. Возврат к предварительным установкам скорости или уставкам, Инициация системного оповещения
Защита от перегрева
Исчерпывающая диагностика
Мониторинг в реальном времени, 8 регистров для записи неисправностей
Версия программного обеспечения
Сетевой ID привода
Напряжение шины пост. тока (В), Напряжение на двигателе (В), Выходной ток (%), Ток двигателя (А), Момент двигателя (%), Мощность (кВт), Потребление электроэнергии (кВт-ч), Температура радиатора (°C), Вход 0–10 В пост. тока (определяется пользователем), Вход 4 – 20 мА (определяется пользователем), Обратная связь ПИД (определяется пользователем), Аналоговый выход (скорость, нагрузка, момент, кВт), Скорость передачи данных (в бодах), Статус терминала, Статус клавиатуры, Время работы (часы), Время включения питания (часы), Жесткие условия окружающей среды, Окружающая температура -10 … 55°C при 6 кГц, Уменьшение мощности на 2,5% на градус °C при температуре выше 40°C.
Простое прогаммирвание
при помощи 6 кнопок: Пуск, Останов, Вперед/ назад, Прокрутка вверх, Прокрутка вниз, Ввод / режим
Информативный LCD дисплей, Яркая индикация, Простота чтения на расстоянии
Пять индикаторов статуса
Работа, Автоматический режим, скорости, Ручной режим скорости, Вращение вперед, Вращение назад, Статусный дисплей, Статус двигателя, Индикация неисправностей, Рабочая информация.
Дополнительная кнопка CTRL
Переключение между режимами управления: Локальное- Ручное, Локальное- Авто, Удаленное- Ручное, Удаленное- Авто
Дополнительные СДИ
Определяют единицы отображаемой величины: Гц, Об/мин, %, Амперы, Единицы.