Редукторы “INNOVARI” инструкция по эксплуатации.

- В течение всего срока эксплуатации следует принимать меры, предотвращающие случайные удары и падение изделия.

- Изделие не предназначено для длительного хранения. Если требуется хранение в неблагоприятных внешних условиях, используйте подходящие и водонепроницаемые материалы для защиты валов и сальников.

- Убедитесь, что установочная позиция изделия соответствует той, что обговаривалась при заказе и проставлена в накладной. В противном случае может быть недостаточно масла для смазки передач и подшипников.

- Изделие при эксплуатации не должно подвергаться вибрациям.

- При эксплуатации не помещайте изделие в маленькие замкнутые объемы, т.к. это препятствует нормальному рассеянию тепла.

- Перед сборкой убедитесь, что все контактные поверхности чисты и смазаны – это уменьшит риск оксидизации и «прикипания» поверхностей.

- Для защиты изделия от атмосферных осадков используйте защитные панели и антикоррозийные краски.

- В случаях температуры окружающей среды t< -10(C и t> 50(C следует принимать дополнительные меры.

- Во время рабочего цикла все вращающиеся части должны быть прикрыты, либо находиться на безопасном расстоянии от людей и животных.

Изготовитель :   фирма “INNOVARI”

Продавец 		ООО «СибМашТорг»

Т/ф.: (383) 240-9006,

e-mail: smt21@bk.ru     Сайт: http://www.smt21.ru

Дата продажи						Подпись продавца

________________					________________

М.П.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов      ГОСТ Р 50891-96 (по требованиям безопасности).

# Червячные мотор – редукторы

# INNOVARI

паспорт изделия

### Характеристика изделия

| Наименование изделия | Мотор-редуктор |
| --- | --- |
| Редуктор Q50, Арт. BQ50FB(1/80)C0MB3 | Q50 |
| Крутящий момент на выходном валу * | 54 Нм |
| Обороты на выходном валу n2 | 17,5 |
| Сервис фактор f.s. | 1,0 |
| Передаточное число I | 80 |
| Монтажное положение | В3 |
| Электродвигатель | W21 71 4P (0,37x1400) |
| Присоединительный фланец к двигателю | 71В5 (160*14) |

*Указан номинальный момент при f.s. = 1,0, превышать более чем на 40% не рекомендуется.

Превышение фактического коэффициента эксплуатации над расчетным ведет к сокращению моторесурса изделия.

Все червячные редукторы поставляются заполненными синтетическим маслом и не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Они могут быть установлены в любой позиции, однако при позиции V5/V6 необходима консультация с производителем.

Синтетические масла, используемые фирмой INNOVARI, эксплуатируются при t от -25 до +80 по Цельсию, минеральные от 0 до +40 по Цельсию.

Объем масла в литрах

| 030-110 | 030 | 045 | 050 | 063 | 063А | 086 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 1,2 | 2,0/1,5 – См. уровневую пробку |
| B8 |  |  |  |  |  |  |  |
| B6-B7 |  |  |  |  |  |  |  |
| V5 |  |  |  |  |  |  |  |
| V6 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Рекомендуемые масла для редукторов

|  | Синтетические | Минеральные |
| --- | --- | --- |
| AGIP | TELIUM VSF 320 | BLASIA 320 |
| SHELL | TIVELA OIL WB | OMALA OIL 320 |
| KLUBER | SYNTHESO D220EP | LAMORA 320 |
| MOBIL | GLYGOYL 30 SHC 630 | MOBILGEAR 632 |

Масла на различных основах являются несовместимыми.

#### Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует, что в изделии исключены фабричные дефекты и оно готово к монтажу.

- Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев с момента покупки при наличии Гарантийного талона.

- Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации освобождает продавца от гарантийных обязательств.

###### Установка

- Крепите прочно, иначе возможны вибрации.

- При покраске маскируйте сальники.

- При креплении компонентов на выходной вал используйте резьбовое отверстие на конце вала, т.к. это предотвращает разрушение подшипников.

- Если существует вероятность внезапной перегрузки – используйте муфты-ограничители максимального момента.

Обкатка

- Период обкатки для редуктора не столь важен, но в любом случае нагрузку следует давать только постепенно.

Пуск

- Не давайте сразу максимальной нагрузки, чтобы можно было заметить и устранить любые неисправности при неправильном подключении.

- Проверьте уровень масла по индикатору (если присутствует).

- Убедитесь, что направление вращения мотора верное, иначе – переподключите мотор.

###### Обслуживание

- Периодически осматривайте внешние поверхности - они должны быть чистыми.

- Проверяйте сальники на предмет утечки масла.

- Редуктор, заполненный синтетическим маслом, не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

- Редуктор с минеральным маслом требует замены масла каждые 4000 часов эксплуатации. Кроме того, желательно сменить масло после 150 первых часов эксплуатации